УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці № 11

при проведенні поточних ремонтних робіт

м. Ізюм

2017

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління освіти

Ізюмської міської ради

Харківської області

від 02.03.2017 № 134

## ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці № 11

при проведенні поточних ремонтних робіт

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Охорона праці при проведенні поточних ремонтів приміщень управління освіти  Ізюмської міської ради Харківської області (далі – управління освіти) силами працівників забезпечується:

- проходженням працівниками, що залучені до проведення поточних ремонтних робіт цільового інструктажу;

- використанням справного будівельного інструменту та дозволених і сертифікованих матеріалів;

- сумнівним виконанням правил хорони праці.

1.2. Проведення поточних ремонтних робіт дозволяється виконувати у світлу пору доби. Виконання зовнішніх ремонтних робіт дозволяється за сприятливих погодних умов

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. До початку проведення робіт слід впевнитися у наявності і наповнюванні аптечки.

2.2.Підготовку до проведення ремонтних робіт слід розпочати з:

- отримання цільового інструктажу;

- перевірки повноти комплекту інструменту та матеріалів;

- одягання одягу, який не заважає проводити роботи:

- огляду місця виконання робіт.

2.3. Необхідно створити умови, що не дозволяють випадкового попадання сторонніх осіб у зону проведення робіт.

2.4. Перед початком робіт з водою відключити електричне живлення.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Під час проведення ремонтних робіт забороняється:

- виконувати роботи з використанням рідини (в тому числі і фарбування) при включеному електричному живленні приміщень, де здійснюються роботи;

- використовувати переносні електричні подовжувачі;

- використовувати інструмент та обладнання не відомого походження (в тому числі і принесене з дому) та не сертифіковане;

- при роботі на висоті виконувати роботи без отримання спеціального інструктажу і помічника, що виконує страхування;

- використовувати драбини, що не мають актів іспитів і дозволів на використання;

- проводити роботи із фарбування без захисних окулярів.

- використовувати відкрите полум’я;

- здійснювати перенесення меблів і устаткування  без дозволу керівника структурного підрозділу закладу, чи керівника робіт;

- залучати учнів до участі у ремонтних роботах.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Після закінчення ремонтних робіт:

- проводиться прибирання приміщення, де проводились роботи;

- непотрібний крам виноситься до збірника сміття;

- інструмент та залишки матеріалів здаються до приміщення для збереження (комори);

- здійснюється провітрювання приміщень;

- закриваються всі відкриті квартирки та фрамуги;

- ключі від приміщення передаються сторожу.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У разі несприятливих погодних умов, виникнення технічних несправностей, що загрожують безпеці або здоров’ю чи життю припиняється проведення ремонтних робіт до усунення несприятливих умов.

5.2. У випадку отримання травми необхідно надати постраждалому першу (долікарську) медичну допомогу, в разі необхідності визвати швидку допомогу за телефоном 103.

(посада керівника підрозділу          (особистий підпис)        (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника)

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)